PRVI PROGRAMSKI ZADATAK

Za zadani složeni presjek odrediti:

- Glavne centralne momente inercije i položaj glavnih centralnih osa inercije

- Momente inercije za sistem osa Ouv koji je zaokrenut za ugao (=50( u odnosu na težišne ose

- Glavne poluprečnike inercije i elipsu inercije

- Morov krug inercije

Iz tablica:

Podaci koji se odnose na poprečni presjek prikazan slikom 1:

| profil | Ai [cm2] | xi [cm] | yi [cm] | I(i [cm4] | I(i [cm4] | I1i [cm4] | I2i [cm4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ( | 13,5 | 5 | -1,55 | 29,3 | 206 | 206 | 29,3 |
| 2. L | 15,5 | 1,87 | 3,83 | 226 | 80,8 | 261 | 45,8 |

Poredeći podatke u tablicama i podatke koji su prilagođeni usvojenim koordinatnim sistemima na slici 1, može se zaključiti da za vlastite ose profila mogu biti korištene različite oznake kao i za oznake koordinata težišta profila. Npr. za profil L vrijedi x2=yc i y2=xc. Za profil ( NP10 osa (1 odgovara osi y u tablicama, a osa (1 odgovara osi x. Pažnja se mora obratiti i na znak koordinata težišta profila u odnosu na usvojeni koordinatni sistem Oxy jer je npr. y1= - 1,55 cm.

1.1 Težište složenog presjeka

1.2 Težišni (centralni) momenti inercije

Centrifugalni moment inercije L profila određujemo na osnovu druge invarijante momenata inercije:

Znak centrifugalnog momenta inercije (-79,42 cm4) određuje se na osnovu položaja presjeka u odnosu na njegove težišne ose. Težišne ose dijele presjek u četiri kvadranta. U I i III kvadrantu proizvod koordinata xy je pozitivan, dok je u II iIV kvadrantu taj proizvod negativan. Na osnovu definicije centrifugalnog momenta inercije  slijedi da će moment u I I III kvadrantu biti pozitivan, a u II i IV kvadrantu negativan. Ukupan centrifugalni moment je jednak zbiru centrifugalnih momenata po kvadrantima. Vizuelno posmatrajući profil u odnosu na sopstveni koordinatni sistem možemo ocjeniti procenat površine po pojedinim kvadrantima, a time i znak ukupnog cetrifugalnog momenta inercije.

1.3 Glavni momenti inercije i položaj glavnih osa inercije

Prilikom rotiranja koordinatnog sistema C((, momenti inercije mijenjaju vrijednosti. Za određen položaj osa ( imaju ekstremne vrijednosti I1= Imax i I2= Imin, a centrifugalni moment inercije je jednak nuli.

Vrijednosti glavnih momenata inercije i položaj glavnih osa inercije određujemo prema formulama:

Ugao ( određuje položaj glavne ose 1, a odmjerava se od ose veće vrijednosti momenta inercije u smjeru suprotno kazaljci na satu ili u smjeru kazaljke zavisno je li vrijednost ugla ( pozitivna ili negativna.

Primjer:

(= - 19(;  I(=250 cm4 i I(=500 cm4,

2. Momenti inecije za zarotirane ose za ugao (=50(

3. Glavni poluprečnici inercije i elipsa inercije

Poluprečnici inercije služe za konstruisanje elipse inercije. Poluprečnik i1 nanosi se na osu 2, a poluprečnik i2 nanosi se na osu 1. Elipsa inercije ima položaj koji slijedi konturu složenog presjeka.

4. Morov krug inercije

Morov krug inercije možemo nacrtati u AutoCADu. Polazne tačke za konstrukciju kruga su A i B. Tačka A ima koordinate: xA=I(=464,15 i yA=I((= -200,92. Tačka B ima koordinate: xB=I(=357,49 i yB=-I((=-(-200,92)=200,92. Centar Morovog kruga je presječna tačka ''c '' duži AB i ose x, a poluprečnik je duž cB ili cA.

Tačke C i D dobiju se kao presjek Morovog kruga i ose x. One predstavljaju glavne momente inercije: I2=OC=202,94 i I1=OD=618,7.

Ugao između ose ( i ose (1) u Morovom krugu je duplo veći nego na slici 1, jer je Morov krug konstruisan na osnovu formula transformacije momenata inercije u kojima se javljaju dvostruki uglovi (npr. ).

# Text boxes

y

x

y

C

80x120x8

A2=15,5 cm2

Ix2=226 cm4

Iy2=80,8 cm4

I1=261 cm4

I2=45,8 cm4

x

C

y

NP10

A1=13,5 cm2

Ix1=206 cm4

Iy1=29,3 cm4

+

+

-

-





















(

Sl.1  Složeni presjek



(2)

(1)

2(=75(

UI= 1cm4/1mm

y

O

x

Sl.2 Morov krug inercije

xc

xc

yc

(

(2)

(1)

(

(

i1

i2

(

c