Za izradak prikazan na slici 1.(oznaka elementa A-4), koji se izrađuje u uslovima velikoserijske proizvodnje potrebno je:

*Odrediti potrebne dodatke za izradu , dimenzije i vrstu pripremka,

*Projektovati tehnološki proces mašinske obrade skidanjem strugotine                                 definisati broj i redosljed operacija, stezanja i zahvata),

*Izvršiti izbor odgovarajućih obradnih sistema (mašina) potrebnih za traženu    proizvodnju,

*Izračunati elemente mjerodavnih režima obrade i mašinska vremena za izvodenje zahvata na bazi preporučenih vrijednosti i pomoću funkcija obradivosti,

*Nacrtati i popuniti potrebne tehnološke karte.

1. Određivanje dimenzija pripremka

1.1 Materijal za čelik Č1290 , grupa 2.1.                 (T1.12)

Rm=600N/mm2,  i   HB=150

Pripremak: šipkasti šestougaoni polufabrikat vruće valjan sa povećanom tacnošću.

1.2.Izbor dodataka za obradu:

Prema slici izradka a u saglasnosti sa zadatim klasama za kvalitet površina određuje se broj i vrsta potrebnih zahvata za svaku površinu(T.2.1.3) pa se iz

(T.4.1.2 ,   T.4.1.4 ,   T.4.1.11),biraju potrebni podaci za obradu i oni iznose.

- Dodatak za poprečnu grubu obradu čeone površine

za (12 mm  on iznosi   (1p'=1,1mm     (T.4.1.11)

- Dodatak za grubu obradu cilindrične površine

za (12mm  i   L= 7mm , on iznosi  (1'=2mm

za (12mm  i   L=8mm, on iznosi   (1'=2mm         (T.4.1.1)

- Dodatak  za grubu obradu usjecanjem

za (10mm i  L=4mm , on iznosi   (1''=2mm

-  Dodatak za finu obradu cilindrične  površine

za (12mm  i   L=7mm

za (12mm  i   L=8mm , on iznosi  (2'=0,7mm

-  Dodatak za bušenje rupe   d3=(M6)

M1= 6mm  sa korakom  P=1mm/(

d1=d-1,0825*P=6-1,0825*1=4,91mm

Prema (T.7.) Usvaja se zavojna burgija (5mm

-  Dodatak za grubu obradu cilindrične površine

za (17mm  i  L=27mm  on iznosi  (1'''=2mm

S=17mm ,  e=19,6mm

-  Dodatak za odsjecanje  za (19,6mm

B=2mm

1.3 Računske mjere pripremka

D1r=12+2+0,7=14,07mm

D2r=17+2=19mm

Lr=27+2*1,1+2=31,2 2mm

1.4 Prečnik polufabrikata i mjere pripremka

Dp=19mm ,  e=19,6mm , sto znaci da šestougaona šipka S=17mm zadovoljava

(T.4.4.1.e)

Lp=Lr=31,2mm

2.REDOSLJED OPERACIJA I ZAHVATA

OPERACIJA  10.

Stezanje 01.

zahvat 01. odsjecanje na prečniku (19,6mm i L=31,2mm

OPERACIJA 20.

Stezanje 02.

zahvat 2.1. -spoljašnja poprečna obrada površine (19,6mm

zahvat 2.2. -uzdužna spoljna gruba obrada na prečnik (19,6mm i  L=12mm

-uzdužna spoljna gruba obrada na prečnik (17mm i  L=10mm

-bušenja otvora burgijom (5mm

zahvat 2.3. -usjecanje na prečnik (10mm i istovremeno i  oboriti

unutrašnju ivicu 1/45( na (5mm.

zahvat 2.4. -uzdužna spoljna fina obrada na (12.7mm i L=7mm,i istovremeno

obaranje ivice 1/45( na (12mm.

zahvat 2.5. - izrada navoja M12 na duzini L=7mm

zahvat 2.6. - izrada unutrašnjeg navoja ureznikom M6 na dubini L=7mm.

OPERACIJA 30.

Stezanje   03.

zahvat 3.1. -spoljna poprečna obrada površine (19,6mm

zahvat 3.2. -uzdužna spoljna gruba obrada na prečnik (19,6mm  i L=11mm

-uzdužna spoljna gruba obrada na prečnik (17mm i L=11mm

zahvat 3.3. -usjecanje na prečnik (10mm

zahvat 3.4. -uzdužna spoljna fina obrada na (12,7mm i  L=8mm , i istovremeno

obaranje ivice 1/45( na (12mm.

zahvat 3.5. -izrada navoja M12 na L=8mm.

3. Izbor obradnog sistema (izbor mašine alatke)

Bira se revolver strug BRT-36M

-Tehničko tehnološke karakteristike mašine

-najveći prečnik šipke (36mm.

-max.prečnik struganja (115mm.

-max. promjer obrtanja kod uređaja za rezanje navoja (280mm.

-prečnik kruga sa provrtima za alat (180mm.

-najveća udaljenost između glavnog vretena i revolver glave L=480mm.

-broj rupa za alate 16.

-brojevi obrtaja glavnog vretena  56 - 2800 (/min.

-broj stepeni prenosa   mn=16.

-posmaci 0,035 - 1 mm/(

-broj posmaka 12.

Tehničko tehnološke karakteristike mašine

-snaga motora 6,8 kW,

-najveći radni put revolverske glave 410mm,

-1-red brojeva okretaja 56 - 1400(/min,

-2-red brojeva okretaja  112 - 2800(/min,

-visina glavnog vretena od poda 1060mm,

-provrt glavnog vretena (45mm,

-promjeri provrta za alat 20 , 30, 40mm,

-dužina provrta za alat 70mm,

-faktor geometrijske promjene broja okretaja glavnog kretanja

-Isto važi i za posmak

4.Izbor alata

Obrada elementa prikazanog na (sl.1.) izvodi se sa pločicama od tvrdog metala i odgovarajućim drzačima alata. Saglasno tabeli (T.5.12.1b) izabrani su drzači pločica

(20x20mm.U(T.5.3.1)dati su podaci i formalizovan pristup za definisanje i izbor drzača i oblika alata i pločica , pa tako imamo:

zahvat 1.1.  -okvirna pila

zahvat 2.1.  -drzač tipa  CTFP ((T.5.3.2.g)

zahvat 2.2.  -drzač tipa  CTBP ((T.5.3.2.e)

-drzač tipa  CTGP ((T.5.3.2.i)

-burgija  (5mm MK ((T.5.7.2.e)

zahvat 2.3.  -drzač tipa FC51.22 ((T.5.5.1.a)

-drzač tipa CSDP ((T.5.3.2.b)

zahvat 2.4. –drzač tipa CTGP ((T.5.3.2.i)

-drzač tipa CSDP ((T.5.3.2.b)

zahvat 2.5. -drzač tipa SGGS ((T.5.6.3.q) (bxh=25x25)

zahvat 2.6. -ureznik navoja

zahvat 3.1. -drzač tipa CTFP ((T.5.3.2.g)

zahvat 3.2. -drzač tipa CTBP ((T.5.3.2.e)

-drzač tipa CTGP ((T.5.3.2.i)

zahvat 3.3. -drzač tipa FC51.22 ((T.5.5.1.a)

zahvat 3.4. -drzač tipa CTGP ((T.5.3.2.i)

-drzač tipa CSDP ((T.5.3.2.b)

zahvat 3.5. -drzač tipa SGGS ((T.5.6.3.q) (bxh=25x25)

5. Proračun mjerodavnih režima obrade

OPERACIJA 10.

Zahvat 1.1 Odsjecanje šipke od Č.1290 precnika (19,6mm na pili

-Izbor mašine

Za ovu operaciju odabrana je horizontalna testera oznake

Slekt D-MAT-3205 proizvođač Prvomajska iz Raše

kapacitet pilenja 220x320mm

brzina  =14-107m/min

brzina posmaka materijala 3m/min

pogonski motor P1=0,1kW

-Glavno mašinsko vrijeme obrade je

Za Č.1290 Rm=600N/mm

Imamo preporučene brzine 8-10m/min , Z=(7-10)-zuba na 10 mm dužine  pile

V=9m/min     Z=8 z/mm

-korak je

gdje je Sz =0,025 mm/dupl.hodu   (T.3.31)

Z-broj zuba koji se nalazi u zahvatu

OPERACIJA 20.

Zahvat 2.1.Spoljašnja poprečna gruba obrada čeone površine  (19,6mm.

-Dubina rezanja  a=1,1mm

-Geometrija alata :napadni ugao (=91(

pomoćni ugao (1=29(

r=0,4mm

(=5( ,  (=6( , (=0(        (T.5.3.2.g)

- Izbor koraka :

Za klasu kvaliteta N11 prema (T.2.1.3), Ra=25(m , pa iz (T.2.3.5), za Ra=25(m

r=0,4mm , (=90( , (1=30( , imamo

Rz=97,2(m  i  So=0,537mm/(

Na osnovu (T.6.2.2), izabran je prvi niži korak

So=0,5mm/(

-Izbor brzine i određivanje broja okretaja

Prema  (T.8.1.1)  i   a=1 - 4mm

s=0.2 - 0,5mm/(   -preporučene vrijednosti koraka za poprečnu

grubu obradu za naše uslova

Bira se pločica od tvrdog metala P20 sa brzinom rezanja

Vn=150m/min.

Posto se za rad na revolveru preporučuje rad u trajanju T=120min (T.5.12.2.a) to se prema (T.5.12.2.b) bira koeficijent korekcije za brzinu rezanja:  kt=0,73

-Određivanje broja okretaja

min

Saglasno (T.6.2.1.b) usvaja se

n=1400(/min

Glavno mašinsko vrijeme

Specifična snaga pri max.zatupljenosti alata

p=0,064 kw/cm/min

Potrebna snaga rezanja

·Zahvat 2.2.Spoljašnja uzdužna  gruba obrada cilindrične  površine  na ( 17mm i L=12mm.

-Dubina rezanja  a=1,3mm

-Geometrija alata :napadni ugao (=75(

pomoćni ugao (1=45(

r=0,4mm

(=5( , (=6( , (=0(           (T.5.3.2.e)

- Izbor koraka :

Za klasu kvaliteta N11 prema (T.2.1.3), Ra=25(m , pa iz (T.2.3.5), za Ra=25(m

r=0,4mm , (=75( , (1=45( ,imamo

Rz=100(m  i  So=0,531mm/(

Na osnovu (T.6.2.2), izabran je prvi niži korak

So=0,5mm/(

-Izbor brzine i određivanje broja okretaja

Prema  (T.8.1.1)  i   a=1 - 4mm

s=0.2 - 0,5mm/(   -preporučene vrijednosti koraka za

grubu obradu i za nase uslova

Bira se pločica od tvrdog metala  P20 sa brzinom rezanja

Vn=150m/min.

Pošto se za rad na revolveru preporučuje rad u trajanju T=120min (T.5.12.2.a) to se prema (T.5.12.2.b) bira koeficijent korekcije za brzinu rezanja:  kt=0,73

-Određivanje broja okretaja

Saglasno (T.6.2.1.b) usvaja se

n=1400(/min

Glavno mašinsko vrijeme

Specifična snaga pri max.zatupljenosti alata

p=0,064 kw/cm/min     (T.8.7.1)

Potrebna snaga rezanja

-Spoljašnja uzdužna  gruba obrada cilindrične  površine  na ( 12,7mm i L=10mm.

-Dubina rezanja  a=2,15mm

-Geometrija alata :napadni ugao (=91(

pomoćni ugao (1=29(

r=0,4mm

(=5( , (=6( , (=0(           (T.5.3.2.i)

- Izbor koraka :

Za klasu kvaliteta N11 prema (T.2.1.3), Ra=25(m , pa iz (T.2.3.5), za Ra=25(m

r=0,4mm , (=90( , (1=30( ,imamo

Rz=97,2(m  i  s=0,537mm/(

Na osnovu (T.6.2.2), izabran je prvi niži korak

s=0,5mm/(

-Izbor brzine i određivanje broja okretaja

Prema  (T.8.1.1)  i   a=1 - 4mm

s=0.2 - 0,5mm/(   -preporučene vrijednosti koraka za

grubu obradu i za naše uslova

Bira se pločica od tvrdog metala  P20 sa brzinom rezanja

Vn=150m/min.

Pošto se za rad na revolveru preporučuje rad u trajanju T=120min (T.5.12.2.a) to se prema (T.5.12.2.b) bira koeficijent korekcije za brzinu rezanja:  kt=0,73

-Određivanje broja okretaja

min

Saglasno (T.6.2.1.b) usvaja se

n=1400(/min

Glavno mašinsko vrijeme

Specifična snaga pri max.zatupljenosti alata

p=0,064 kw/cm/min     (T.8.7.1)

Potrebna snaga rezanja

-Bušenje za M6 na dubinu 27,4mm , (5mm.

Za klasu kvaliteta N11 i nazivni prečnik (5mm prema (T.2.1.2) slijedi da je  klasa tolerancije IT16.Pa na osnovu toga iz (T.2.1.4) usvaja se bušenje otvora jednom burgijom prečnika D=5mm.

-Geometrija alata:(=118(, (=16(, (=27(, prema(T.5.12.1.f,),(T.5.12.1.g),(T.5.12.1.h)

-Izbor koraka :

Za dati materijal prema (T.8.3.1)bira se korak 0,06 - 0,12 i materijal BC S3 pa se na osnovu (T.6.2.2.a) standardni mjerodavan korak za dalji  proračun

S=0,123mm/(

-Izbor brzine rezanja i određivanje broja okretaja

Prema (T.8.3.1)za grupu 2.1. i HB=150 bira se nominalna brzina rezanja

Vn=23m/min.Prema (T.5.12.2.c)bira se period postojanosti T=25min.

-Određivanje broja  okretaja

Usvajamo n=1400(/min  ( (T.6.2.1.a)

-Glavno mašinsko vrijeme

-Specifična snaga pri max. zatupljenosti alata

p=0,059 kw/cm/min    (T.8.7.1)

-Potrebna snaga rezanja dobije se

Mjerodavan korak kojim ćemo raditi je

So=0,12mm/(

Mjerodavan broj obrtaja kojim ćemo raditi je:

n=1400(/min

Zahvat 2.3  Usjecanje na prečniku (12.7

Dubina rezanja  a=1,35mm.

-Geometrija noza:koristićemo naručenu pločicu od TM sa karakteristikama

širina: B=4mm

-Izbor koraka :saglasno (T.8.1.3

S=0,05 ( za B=3mm

S=0,061 ( za B=6mm

Poslije interpolacije za B=4mm

S=0,054  ( S=0,05mm/(

Nominalna brzina rezanja :prema (T.8.1.3)

Vn=120m/min

Usvaja se popravka brzine zbog postojanosti

-Određivanje broja okretaja

-Glavno mašinsko vrijeme

-Obaranje ivice 1/45( na prečniku (5mm

Ne proračunava se.

Zahvat 2.4.Spoljašnja uzdužna  fina  obrada cilindrične  površine  na ( 12mm i L=7mm.

-Dubina rezanja  a=0,35mm

-Geometrija alata :napadni ugao (=91(

pomoćni ugao (1=29(

r=0,4mm

(=5( , (=6( , (=0(           (T.5.3.2.i)

- Izbor koraka :

Za klasu kvaliteta N8 prema (T.2.1.3), Ra=3,2(m , pa iz (T.2.3.5), za Ra=3,2(m

r=0,4mm , (=90( , (1=30( ,imamo

Rz=12,6(m  i  So=0,199mm/(

Na osnovu (T.6.2.2), izabran je prvi niži korak

So=0,2mm/(

-Izbor brzine i određivanje broja okretaja

Prema  (T.8.1.1)  i   a=do 1mm

s=do 0.2mm/(   -preporučene vrijednosti koraka za

grubu obradu i za naše uslova

Bira se pločica od TM(  P20 sa brzinom rezanja

Vn=195m/min.

Pošto se za rad na revolveru preporucuje rad u trajanju T=120min (T.5.12.2.a) to se prema (T.5.12.2.b) bira koeficijent korekcije za brzinu rezanja:  kt=0,73

Popravka bzine:

-Određivanje broja okretaja

Saglasno (T.6.2.1.b) usvaja se

n=2800(/min

Napomena(n=2800(/min je max.broj okretaja mašine)

Glavno mašinsko vrijeme

Specificna snaga pri max.zatupljenosti alata

p=0,05 kw/cm/min     (T.8.7.1)

Potrebna snaga rezanja

Zahvat 2.5. Izrada navoja M12 na dužini L=7mm.

S=1mm/( (z=1) jednohodna zavojnica

iz (T.8.1.4.a)preporučena brzina  V=18-60m/min (TM10

iz (T.8.1.4.b)za S=1 bira se broj prolaza i=5,redom sa dubinama rezanja

a1=0,19mm

a2=0,16mm   (gruba obrada)

a3=0,13mm                                    Usvaja se da su prva tri prolaza gruba, a četvrti i

peti fini.

a4=0,11mm

a5=0,08mm   (fina obrada)

Za grubu obradu usvajamo V1=20m/min

Za finu obradu usvajamo     V2=60m/min

pa su brojevi okretaja:

-Glavno mašinsko vrijeme:

Zahvat 2.6. Izrada unutrašnjeg navoja M6

korak S=1  (T.9)

-Brzina rezanja

V=10 - 15m/min  (T.6)

Za nas slučaj

V=12m/min

-Geometrija ureznika: grudni ugao:  (=10(

broj zljebova : 3

-Broj okretaja za M6 i V=12m/min

n=636(/min

-Glavno mašinsko vrijeme

OPERACIJA 30.

Zahvat 3.1.Spoljašnja poprečna gruba obrada čeone prstenaste površine

(19,6 ( (5mm.

-Dubina rezanja  a=1,1mm

-Geometrija alata :napadni ugao (=91(

pomoćni ugao (1=29(

r=0,4mm

(=5( ,(=6( , (=0( ,     (T.5.3.2.g)

- Izbor koraka :

Za klasu kvaliteta N11 prema (T.2.1.3), Ra=25(m , pa iz (T.2.3.5), za Ra=25(m

r=0,4mm , (=90( , (1=30( , imamo

Rz=97,2(m  i  So=0,537mm/(

Na osnovu (T.6.2.2), izabran je prvi niži korak

So=0,5mm/(

-Izbor brzine i određivanje broja okretaja

Prema  (T.8.1.1)  i   a=1 - 4mm

s=0.2 - 0,5mm/(   -preporučene vrijednosti koraka za poprečnu

grubu obradu za naše uslova

Bira se pločica od tvrdog metala P20 sa brzinom rezanja

Vn=150m/min.

Posto se za rad na revolveru preporučuje rad u trajanju T=120min (T.5.12.2.a) to se prema (T.5.12.2.b) bira koeficijent korekcije za brzinu rezanja:  kt=0,73

-Određivanje broja okretaja

min

Saglasno (T.6.2.1.b) usvaja se

n=1400(/min

Glavno mašinsko vrijeme

Specifična snaga pri max.zatupljenosti alata

p=0,064 kw/cm/min

Potrebna snaga rezanja

Zahvat 3.2.Spoljašnja uzdužna  gruba obrada cilindrične  površine  na ( 17mm i L=11mm.

-Dubina rezanja  a=1,3mm

-Geometrija alata :napadni ugao (=75(

pomoćni ugao (1=45(

r=0,4mm

(=5( , (=6( , (=0(           (T.5.3.2.e)

- Izbor koraka :

Za klasu kvaliteta N11 prema (T.2.1.3), Ra=25(m , pa iz (T.2.3.5), za Ra=25(m

r=0,4mm , (=75( , (1=45( ,imamo

Rz=100(m  i  So=0,531mm/(

Na osnovu (T.6.2.2), izabran je prvi niži korak

So=0,5mm/(

-Izbor brzine i određivanje broja okretaja

Prema  (T.8.1.1)  i   a=1 - 4mm

s=0.2 - 0,5mm/(   -preporučene vrijednosti koraka za

grubu obradu i za naše uslova

Bira se pločica od tvrdog metala  P20 sa brzinom rezanja

Vn=150m/min.

Posto se za rad na revolveru preporučuje rad u trajanju T=120min (T.5.12.2.a) to se prema (T.5.12.2.b) bira koeficijent korekcije za brzinu rezanja:  kt=0,73

-Određivanje broja okretaja

min

Saglasno (T.6.2.1.b) usvaja se

n=1400(/min

Glavno mašinsko vrijeme

Specifična snaga pri max.zatupljenosti alata

p=0,064 kw/cm/min     (T.8.7.1)

Potrbna snaga rezanja

-Spoljašnja uzdužna  gruba obrada cilindrične  površine  na ( 12,7mm i L=11mm.

-Dubina rezanja  a=2,15mm

-Geometrija alata :napadni ugao (=91(

pomoćni ugao (1=29(

r=0,4mm

(=5( , (=6( , (=0(           (T.5.3.2.i)

- Izbor koraka :

Za klasu kvaliteta N11 prema (T.2.1.3), Ra=25(m , pa iz (T.2.3.5), za Ra=25(m

r=0,4mm , (=90( , (1=30( ,imamo

Rz=97,2(m  i  S=0,537mm/(

Na osnovu (T.6.2.2), izabran je prvi niži korak

So=0,5mm/(

-Izbor brzine i određivanje broja okretaja

Prema  (T.8.1.1)  i   a=1 - 4mm

s=0.2 - 0,5mm/(   -preporučene vrijednosti koraka za

grubu obradu i za naše uslova

Bira se pločica od tvrdog metala  P20 sa brzinom rezanja

Vn=150m/min.

Pošto se za rad na revolveru preporučuje rad u trajanju T=120min (T.5.12.2.a) to se prema (T.5.12.2.b) bira koeficijent korekcije za brzinu rezanja:  kt=0,73

-Određivanje broja okretaja

Saglasno (T.6.2.1.b) usvaja se

n=1400(/min

Glavno mašinsko vrijeme

Specifična snaga pri max.zatupljenosti alata

p=0,064 kw/cm/min     (T.8.7.1)

Potrebna snaga rezanja

Mjerodavan posmak kojim ćemo raditi

So=0,5mm/(

Mjerodavan broj okretaja koji m ćemo raditi je:

n=1400(/min

Zahvat 2.3  Usjecanje na prečniku (12.7

Dubina rezanja  a=1,35mm.

-Geometrija noža:koristićemo naručenu pločicu od TM sa karakteristikama

širina: B=4mm

-Izbor koraka :saglasno (T.8.1.3

S=0,05 ( za B=3mm

S=0,061 ( za B=6mm

Poslije interpolacije za B=4mm

S=0,054  ( S=0,05mm/(

Nominalna brzina rezanja :prema (T.8.1.3)

Vn=120m/min

Usvaja se popravka brzine zbog postojanosti

-Određivanje broja okretaja

-Glavno mašinsko vrijeme

Zahvat 3.4.Spoljašnja uzdužna  fina  obrada cilindrične  površine  na ( 12mm i L=8mm.

-Dubina rezanja  a=0,35mm

-Geometrija alata :napadni ugao (=91(

pomoćni ugao (1=29(

r=0,4mm

(=5( , (=6( , (=0(           (T.5.3.2.i)

- Izbor koraka :

Za klasu kvaliteta N8 prema (T.2.1.3), Ra=3,2(m , pa iz (T.2.3.5), za Ra=3,2(m

r=0,4mm , (=90( , (1=30( ,imamo

Rz=12,6(m  i  So=0,199mm/(

Na osnovu (T.6.2.2), izabran je prvi bliži korak u ovom slučaju veći

So=0,2mm/(

-Izbor brzine i određivanje broja okretaja

Prema  (T.8.1.1)  i   a=do 1mm

s=do 0.2mm/(   -preporučene vrijednosti koraka za

grubu obradu i za naše uslova

Bira se pločica od TM(  P20 sa brzinom rezanja

Vn=195m/min.

Pošto se za rad na revolveru preporučuje rad u trajanju T=120min (T.5.12.2.a) to se prema (T.5.12.2.b) bira koeficijent korekcije za brzinu rezanja:  kt=0,73

Popravka bzine:

-Određivanje broja okretaja

Saglasno (T.6.2.1.b) usvaja se prvi niži

n=2800(/min

Napomena(n=2800(/min je max.broj okretaja mašine)

-Glavno mašinsko vrijeme

-Specifična snaga pri max.zatupljenosti alata

p=0,05 kw/cm/min     (T.8.7.1)

-Potrebna snaga rezanja

Zahvat 3.5. Izrada navoja M12 na dužini L=8mm.

S=1mm/( (z=1) jednohodna zavojnica

iz (T.8.1.4.a)preporučena brzina  V=18-60m/min (TM10

iz (T.8.1.4.b)za S=1 bira se broj prolaza i=5,redom sa dubinama rezanja

a1=0,19mm

a2=0,16mm   (gruba obrada)

a3=0,13mm                                    Usvaja se da su prva tri prolaza gruba, a četvrti i

peti fini.

a4=0,11mm

a5=0,08mm   (fina obrada)

Za grubu obradu usvajamo V1=20m/min

Za finu obradu usvajamo     V2=60m/min

pa su brojevi okretaja:

-Glavno mašinsko vrijeme:

IZBOR REŽIMA OBRADE POMOĆU FUNKCIJA OBRADIVOSTI

Zahvat 2.1. Spoljašnja poprečna gruba obrada čeone površine  na (19,6mm

Ako se usvoji da izabrani mjerodavni korak važi i za ovaj slučaj, to su konstantne brzine rezanja i parametri za tehnološku brzinu rezanja.

Prema:

(T.9.1.1.a)  Cv=780 , x=0,11; y=0,17 ; m=0,38

-Broj obrtaja s obzirom na iskorištenje postojanosti alata

-Specifična sila rezanja i parametri obradivosti su:

Ck1=1500 ;  x1=1 ;  y1=0,75   (   (T.9.1.2.a)

-Broj obrtaja s obzirom na puno iskorištenje snage mašine

Posto je na<nm , radimo jednim prolazom i to je mjerodavnoizracunato na, koje se nalazi između dva standardna broja okretaja(T.6.2.1.b).

(T.6.2.1.b) (

pa je:

Sada se dobija mjerodavna brzina pomoćnog kretanja

ns=max(1400x0,5 ; 2000x0,18(=(700 ; 360( = 700mm/min

-Efektivna tehnološka brzina rezanja

-Snaga rezanja

Zahvat 2.2. Uzdužna spoljašnja gruba obrada  na prečniku (19,6mm i L=12mm.

Dubina rezanja a=1,3mm

Prema:

(T.9.1.1.a)  Cv=780 , x=0,11; y=0,17 ; m=0,38

-Broj obrtaja s obzirom na iskorištenje postojanosti alata

-Specifična sila rezanja i parametri obradivosti su:

Ck1=1500 ;  x1=1 ;  y1=0,75   (   (T.9.1.2.a)

-Broj obrtaja s obzirom na puno iskorištenje snage mašine

Posto je na<nm , radimo jednim prolazom i to je mjerodavno izračunato na, koje se nalazi između dva standardna broja okretaja(T.6.2.1.b).

pa je:

Sada se dobija mjerodavna brzina pomoćnog kretanja

ns=max(1400x0,5 ; 2000x0,125(=(700 ; 250( = 700mm/min

-Efektivna tehnološka brzina rezanja

-Glavno masinsko vrijeme

Snaga rezanja zahvata

-Uzdužna spoljašnja gruba obrada  na prečniku (17mm i L=10mm.

Dubina rezanja a=1,15mm

Prema:

(T.9.1.1.a)  Cv=780 , x=0,11; y=0,17 ; m=0,38

-Broj obrtaja s obzirom na iskorištenje postojanosti alata

-Specifična sila rezanja i parametri obradivosti su:

Ck1=1500 ;  x1=1 ;  y1=0,75   (   (T.9.1.2.a)

-Broj obrtaja s obzirom na puno iskorištenje snage mašine

Posto je na<nm , radimo jednim prolazom i to je mjerodavno izračunato na, koje se nalazi između dva standardna broja okretaja(T.6.2.1.b).

(T.6.2.1.b) ( nm=1400<na=1809,6<nm+1=2000

pa je:

Sada se dobija mjerodavna brzina pomoćnog kretanja

ns=max(1400x0,5 ; 2000x0,2(=(700 ; 400( = 700mm/min

-Efektivna tehnološka brzina rezanja

-Glavno mašinsko vrijeme

Snaga rezanja zahvata

-Bušenje za M6 na dubinu 28,1 , (5mm

Za bušenje se biraju potrebne konstante i parametri obradivosti i to:

Za tehnološku brzinu rezanja

(T.9.2.1.a) (  Cv=7  ; X=0,4  ;  Y=0,7 ; m=0,2  ; sa hlađenjem

Popravni koeficijenti za tehnološku brzinu rezanja pri bušenju

Kv=Kvm=(750/600)=1,25 ((T.9.2.1.c)

Koeficijent  (=0,7 (L=28<6D) ( (T.9.2.1.c)

Za moment bušenja

Cm=345 ;  x=2 ;  y=0,8 ; ( (T.9.2.2.a)

Popravni koeficijenti

Izabrani korak (zahvat 2.2) mora da zadovolji nejednakost

Pošto gornja nejednakost nije zadovoljena mjerodavan korak bušenja je:

So=0,08

Dalje se računa broj okretaja

Pošto je na<nm, to je mjerodavno izračunato na koje se prema (T.6.2.1.b) nalazi između dva standardna broja okretaja.

Pa je :

Sada se dobija mjerodavna brzina pomoćnog kretanja kao

ns=max. (2000x0,08;2800x0,06(=max(160;168(=168

Pa je glavno mašinsko vrijeme

Snaga rezanja

Mjerodavan korak kijim ćemo raditi ovaj  zahvat

So=0,06mm/(

Mjerodavan broj obrtaja kojim ćemo raditi ovaj zahvat je:

n=1400(/min

Zahvat 2.4 Uzdužna spoljašnja fina obrada  na prečniku (12,7mm i L=8mm.

Dubina rezanja a=0,35mm

S=0,2

Prema:

(T.9.1.1.a)  Cv=780 , x=0,11; y=0,17 ; m=0,38

-Broj obrtaja s obzirom na iskorištenje postojanosti alata

-Specifična sila rezanja i parametri obradivosti su:

Ck1=1500 ;  x1=1 ;  y1=0,75   (   (T.9.1.2.a)

-Broj obrtaja s obzirom na puno iskorištenje snage mašine

nm=61884,89(/min

Posto je na<nm , radimo jednim prolazom i to je mjerodavno izračunato na, koje se nalazi između dva standardna broja okretaja(T.6.2.1.b).

(T.6.2.1.b) ( nm=2800<na=3456,34<nm+1=4000

pa je:

Sada se dobija mjerodavna brzina pomoćnog kretanja

ns=max(2800x0,2 ; 4000x0,16(=(560 ; 640( = 640mm

-Glavno mašinsko vrijeme

Snaga rezanja

Zahvat 3.2. Uzdužna spoljašnja gruba obrada  na prečniku (19,6mm i L=12mm.

Dubina rezanja a=1,3mm

Prema:

(T.9.1.1.a)  Cv=780 , x=0,11; y=0,17 ; m=0,38

-Broj obrtaja s obzirom na iskorištenje postojanosti alata

-Specifična sila rezanja i parametri obradivosti su:

Ck1=1500 ;  x1=1 ;  y1=0,75   (   (T.9.1.2.a)

-Broj obrtaja s obzirom na puno iskorištenje snage mašine

Posto je na<nm , radimo jednim prolazom i to je mjerodavno izračunato na, koje se nalazi između dva standardna broja okretaja(T.6.2.1.b).

(T.6.2.1.b) ( nm=1400<na=1689<nm+1=2000

pa je:

Sada se dobija mjerodavna brzina pomoćnog kretanja

ns=max(1400x0,5 ; 2000x0,125(=(700 ; 250( = 700mm/min

-Efektivna tehnološka brzina rezanja

-Glavno masinsko vrijeme

Snaga rezanja zahvata

-Uzdužna spoljašnja gruba obrada  na prečniku (17mm i L=10mm.

Dubina rezanja a=1,15mm

Prema:

(T.9.1.1.a)  Cv=780 , x=0,11; y=0,17 ; m=0,38

-Broj obrtaja s obzirom na iskorištenje postojanosti alata

-Specifična sila rezanja i parametri obradivosti su:

Ck1=1500 ;  x1=1 ;  y1=0,75   (   (T.9.1.2.a)

-Broj obrtaja s obzirom na iskorištenje mašine

Posto je na<nm , radimo jednim prolazom i to je mjerodavno izračunato na, koje se nalazi između dva standardna broja okretaja(T.6.2.1.b).

(T.6.2.1.b) ( nm=1400<na=1809,6<nm+1=2000

pa je:

Sada se dobija mjerodavna brzina pomoćnog kretanja

ns=max(1400x0,5 ; 2000x0,2(=(700 ; 400( = 700mm/min

-Efektivna tehnološka brzina rezanja

-Glavno mašinsko vrijeme

Snaga rezanja zahvata

Mjerodavan korak kojim ćemo raditi ovaj zahvat je

So=0,12mm/o

Mjerodavan broj obrtaja kojim ćemo raditi ovaj zahvat je

n=1400 o/min

Literatura:

1.  M.Kalajdžić i dr. :Tehnologija obrade rezanjem –Priručnik:

Mašinski fakultet u Beogradu,1998.

2.  M.Nikolić i dr. : Mašinska obrada I  -Priručnik za proračune mjerodavnih režima

mašinske obrade rezanjem ;Mašinski fakultet u Beogradu , 1988.

3.  Katalozi proizvođača alata i alatnih mašina.

4.  Aplikacioni software firme SANDVIK.