UNIVERZITET U SARAJEVU

MAŠINSKI   FAKULTET                                   škol.god.  2000. / 2001.

U ZENICI

# Predmet:MAŠINSKI  ELEMENTI

DRUGI PROGRAM  IZ  MAŠINSKIH

ELEMENATA

STUDENT:                                                                          ASISTENT:

Reuf Sivro                                                                                   Nedeljko Vukojević

dipl.ing.maš.

ZADATAK:

## 1.Odrediti kinematske veličine zupčanog para sporohodnog stepena

prenosa i dati ih u tablici.

2.Odabrati materijale i kvalitet izrade zupčanika zupčanog para iz

tačke 1.  tako da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovolja-

vajući stepen sigurnosti. Dati komentar.

3.U pogodnoj razmjeri i u horizontalnoj projekciji dati sklopni crtež pod

nazivom "Sklop zupčanih parova". Koristiti standardne razmjere 1:1,

1:2,5 ili 1:5 i formate crteža ne manje od A2. Na crtežu posebno definisati

sljedeće:

-oblike tijela zupčanika ( sve zupčanike crtati u presjeku );

-oblike ležajeva  ( crtati ih u presjeku );

-vezu zupčanika vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih

sila;

-zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun.

Definisati oblik, mjere, tolerancije ozubljenja i termičku obradu

zupčanika ( dati posebnu tablicu sa svim podacima uz crtež zupča-

nika).

4.Odrediti opterećenje vratila  br. II, nacrtati sheme sila, dijagrame

momenata uvijanja, savijanja i aksijalnih sila, izabrati materijal i

provjeriti stepene sigurnosti vratila u opasnim presjecima.

5.Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku, izabrati ležajeve u

osloncima vratila obrađene u tački 4. i odrediti njihov vijek.

Podaci uz sliku  z-8.1

| Varijanta | zupčanici | Vratila | Ležaji | pogon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Step. | z | mn | b | ( , x | a | ozn. | Preč.na mj.zup. | Raspon ležaja | oslA | OslB |  |
| 2 | b | Sporo. | 36 | 5 | 150 | ( =0 x3ix4=? | 325 | II | 85 | 440 | 22215 | P=60Kw n=16 s |
|  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GEOMETRIJSKE MJERE CILINDRIČNIH ZUPČANIKA

I Z R A D A  :

1.Kinematske karakteristike zupčanog para brzohodnog stepena

prenosa.

1.1.   Prenosni odnos:   u

1.2. Modul u čeonoj ravni:     mt= =          za  ( =0º i    (tw((t ; mt=mn=m

1.3.Podioni koraci:

pt= ( · m 3,14 ·5=15,707

1.4.Ugao nagiba osnovne zupčaste letve u čeonoj ravni:

tg (t =                ( t = 20º

(n = 20º - za ( =0º , tj. za zupčanike sa pravim zupcima

1.5.Osnovni korak zupčastog para:

pbt = pn · cos (=15,707 ·cos20( =15,707 · 0,93969=14,75975 [mm]

1.6 Ugao nagiba dodirnice :

Iz formule za osno rastojanje može se izračunati ovaj ugao :

a = m

cos (w = m

(w=arc cos 0,93246( ( =21,177(                     (w=(wt=21,177(

1.7.Prečnici podionih kružnica:

d3 = z1 · m =36 ·5=180 [mm]

d4 = u · d3 =2,58 ·180=464,4 [mm]

1.8.Prečnici osnovnih kružnica:

db3 = d3 ·cos (t=180 ·cos 20( =180 ·0,9396=169,128 [mm]

db4 = d4 ·cos (t=464,4·cos 20( =464,4·0,9396=436,393 [mm]

1.9.Faktor pomjeranja profila: se može izračunati iz izraza za izračunavanje

ugla dodirnice

inv (wt = 0,01786

- uzimajući da je x3=0  ; za x4  je (n=(t ,slijedi:

x4 = ( inv (w + inv ( )

Iz T.4.1. ( Praktikum, Z. Savić ,str.78 ) , na osnovu poznatih uglova  dobija se :

(wt    =>    inv (wt

(n     =>    inv (n

(-napadni uglovi evolvente na podionim kružnicama,koji su jednaki uglu osnovnog profila

( =20(

x4= xn4 - faktor pomjeranja profila u normalnom presjeku

a pomjeranje profila zupčanika 2 iznosi :

x4 · m =5,81 ·5=29,05 [mm]

xt4 = x4 cos(=5,81 ·cos0( =5,81 ·1=5,81 - faktor pomjeranja profila u glavnom presjeku

1.10.Prečnici  tjemenih kružnica:

da3 = d3 + 2(1+x3)m=180+2(1+0) ·5 =190 [mm]

da4 = d4 + 2(1+x4)m=464,4+2(1+5,81) ·5 =532,5 [mm]

1.11.Prečnici kinematskih kružnica:

dw3 =

dw4 =

1.12.Prečnici podnožnih kružnica:

df3 = d3 - 2 m ( 1+ρao – x3 )=180- 2 ·5(1+1,25-0)=157,5 [mm]

df4 = d4 - 2 m ( 1+ρao – x4 )=464,4 -2·5(1+1,25-5,81)=428,8 [mm]

ρao = 0,25 · m =0,25 ·5=1,25 [mm]  - radijus zaobljenja vrha zupca  ( Praktikum,T.4.1.6;  str.117)

1.13.Debljina zubaca u čeonoj ravni na podionom krugu:

st1 = m (( /2 +2x3 · tg (t )=5 ·(( /2 +2·0· tg20()=7,85 [mm]

st2 = m (( /2 +2x4 · tg (t )=5· (( /2 +2·5,81 ·tg20()=28,99 [mm]

1.14.Debljina zubaca u čeonom presjeku na tjemenu kružnicu:

sa1 = da1

=190 ·0,019545=3,7147

inv (t ( određen u 1.9.)

(a1 = arc cos (t

cos (t==

prema  T.4.1. u Praktikumu za dobijenu vrijednost se dobija :

inv (a1

sa2=da2

Sa2=

1.15.Debljina zubaca na osnovnim kružnicama:

sb1=db1

sb2=

=db2

1.16.Mjerni broj zubaca:

zw1= , usvojena bliža  zw1=5

zw2=, usvojena bliža  zw2=11

1.17.Mjera preko zubaca:

W1 = mn cos (n [ ( zw1- 0,5) ( + z1 inv (n ]+2 x3· mn sin

W2 = mn cos (n [ (zw2- 0,5) ( + z2 inv (n ]+2 x2 · mn sin (n=

1.18.Dužina aktivnog dijela dodirnice:

g( = =

g( =mm

1.19. Stepen sprezanja profila:

(( =

zadovoljava, jer kod zupčanika sa pravim zupcima treba da je manji od  2 (1 do 2).

1.20.Stepen sprezanja bočnih linija

((  =

1.21.Stepen sprezanja bokova zubaca

((  =(( +(( =1,8 +0=1,8

2.Provjera stepena sigurnosti protiv razaranja bokova zubaca

Kvalitet zupčanog para je IT8, zupčanik 1 je od Č.5421

a zupčanik 2 od Č.4732 kaljen. Pogon se ostvaruje EM

snage P=60 [kW], i učestanosti obrtaja n=16 [s-1]. Radna

mašina je sa umjerenim udarima.

2.1.Ugaona brzina vratila  I

ω1 = 2 · (  · nu=  [s-1]

2.2.Obimna brzina zupčanika  1.  i  2.  na podionim kružnicama

v1 = v2 = ω 1 · r1 =

2.3.Ugaona brzina vratila  II

ω2 =

2.4.Broj obrtaja vratila  II

ω2 = 2 · ( · n2    =>   n2 =

2.5.Obrtni  moment

P = 60  [kW] = 60000  [Nm / s]  - snaga motora

2.6.Tangencijalne sile na podionom krugu

2.7.Radijalne sile

2.8.Normalna komponenta

2.9.Nazivna normalna komponenta na profil zupca

2.10.Aksijalna komponenta

Fa1 = Ft1 · tg (

2.11.Raspodjela opterećenja duž bokova zubaca

Izračunato nazivno opterećenje može biti uvećano uticajem spoljnih i dinamičkih sila

izazvanih neravnomjernim obrtnim momentom pogonske mašine i otpora radne mašine.

a) Faktor neravnomjernosti sa može usvojiti ( za pogon sa umjerenim udarima )  :

KA=1,25 - Praktikum, T.4.1.1. , str. 109

b) Potrebno je odrediti i faktor unutrašnjih dinamičkih sila ( KV )  :

Za obodnu brzinu  v1 =9,04  [m/s]  i  odnos

i za kvalitet izrade zupčanika (IT 8), slijedi :

KV=1,4  - Praktikum ,sl.4.1.1. (dijagram), str.

Ukupno opterećenje zubaca je :

Ftu = Ft · KA · KV = [N]

c) Odstupanje paralelnosti bočnih linija u sprezi

f(  = fma + fsh - y(

fma = 0,5 · T( =  [(m]  - odstupanje paralelnosti bočnih linija usljed

odstupanja pri izradi

T( =34 [(m] - veličina tolerancije za kvalitet izrade  N 8 i širinu zupčanika b=150 [mm]

fsh  = =

fsh- odstupanje paralelnosti bočnih linija usljed deformacija vratila

A = 31, B = 5   - za pravozube zupčanike prema prilogu 4.1. u Praktikumu, str. 107.

K = 0,3  - faktor čija veličina zavisi od položaja malog zupčanika ( za s / L < 0,3 ), za

vratilo sa dva zupčanika i sa spregnutim zupčanicima na istoj strani vratila

b =150  [mm] - širina zupčanika

s = 130 [mm] - rastojanje sredine malog zupčanika od sredine vratila

L =440  [mm] - raspon ležaja na vratilu

fsh  =14,3  [(m]

y( 1 =   - uticaj habanja zupčanika na smanjenje odstupanja  paralelnosti bočnih linija

(Hlim = 1480 [N/mm2]  - izdržljivost zupčanika epruveta za Č.5421 cementiran

( Praktikum, prilog 4.1. , Tablica 4.1.6. , str.116 )

y( 2 =  - za zupčanik 2

(Hlim = 1236 [N/mm2]  - izdržljivost zupčanika epruveta za Č.4732 kaljen i poboljšan

( Praktikum, prilog 4.1. , Tablica 4.1.6. , str.116 )

Pošto su materijali zupčanika različiti, nalazi se srednja vrijednost:

y( =

Sada se može odrediti vrijednost odstupanja paralelnosti bočnih linija  :

f(  = fma + fsh - y(  [(m]

d) Faktor raspodjele opterećenja duž bokova zubaca za određivanje napona

na bokovima zubaca  (KH()

Odnos teorijske dužine dodira zubaca  bZ  i širine zupčanika je   :

c(  = 27  [N/(m]  - srednja jedinična krutost zubaca u sprezi u zavisnosti od stepena

sprezanja  ((  (Praktikum, dijagram - slika 4.7., str. 83.)

S obzirom da je  bz / b < 1,  faktor raspodjele opterećenja duž bokova zubaca  je  :

KH( =

e)   Faktor raspodjele opterećenja duž boka zupca za napon u podnožju zupca (KF()

Efekt neravnomjerne raspodjele opterećenja duž dodirne linije zubaca je manji na

napon u podnožju zubaca  u odnosu na napone na bokovima, tj. (KF( < KH()

KF( = KH(p

p =

ω =

f)   Faktor raspodjele opterećenja na parove zubaca u sprezi za određivanje napona

na bokovima zubaca  (KH() i faktor za određivanje napona u podnožju zubaca (KF()

Za pravozube zupčane parove kod kojih je stepen sprezanja bokova zubaca  (( < 2

((( =1,8  )  :

KH( =KF(                  KF(=

Apb =27  [(m]  - najveće dozvoljeno odstupanje koraka velikog zupčanika, za kvalitet

tolerancije  IT8 i za d=464,4 iz  Praktikuma, Tablica 4.1.3. , str.111

y(   -  promjena profila zubaca poslije razrade:

- za mali zupčanik  :   y(1  = 0,075 · Apb =0,075 ·27=2,025 [(m]

- za veliki zupčanik :  y(2  =

y( =

KH( = KF( = 1,27

Dobijena vrijednost pokazuje da napon na bokovima zubaca nije najveći pri dodiru  u

kinematskom polu za koji važi osnovni obrazac, već u tački A (Praktikum,str.71.) I  to

povećanje se obuhvata faktorom KH(.

2.12.Određivanje stepena sigurnosti protiv razaranja

a)   Radni  naponi

U površinskim slojevima bokova zubaca spregnutih zupčanika, naponi su jednaki za oba zupčanika i određuju se na osnovu sljedeće jednačine i podataka za mali zupčanik :

=

zE =189,8  [N/mm2]1/2  - faktor elastičnosti spregnutih zupčanika,

Praktikum, Tablica 4.1.4.,str.115.

zH =   - faktor oblika zubaca

z( =  - faktor stepena sprezanja

z(  ==   - faktor nagiba bočnih linija zubaca

( H  =895,97 [N/mm2]

b)    Kritični  naponi

Kritični naponi na bokovima zubaca zupčanika 1  i  2  su različiti. Mogu se dobiti na osnovu podataka o dinamičkoj izdržljivosti zupčanika epruveta od izabranog materijala. Izdržljivosti su po pravilu dobijene ispitivanjem zupčanika epruveta modula  3…5 [mm]  pri obodnim brzinama 10 [m/s], podmazivani uljem viskoznosti  100[mm2/s]  i za zupčanik epruvetu od Č.5421 iznosi :(Hlim =1480  [N/mm2], a od  Č.4732  koji je poslije izrade kaljen

(Hlim = 1236  [N/mm2].  Ako radni uslovi odstupaju od uslova ispitivanja, vrši se korektura dinamičke izdržljivosti, tj. kritični naponi se uvećavaju za određene faktore koji utiču na zupčanike u toku rada.

[ (H ]  = (Hlim zN z(  zL zV zR zw zx     [N/mm2]

zN =1  - faktor vremenske izdržljivosti ( za  nΣ > NHD )

z(  = 1 - faktor radne dinamičke izfržljivosti, uzimajući da je obrtni moment približno

konstantan

zL =1,044 - faktor ulja. Za jedinično opterećenje zupčanog para 39,9 N/mm2 i za obimnu

[N/mm2]  I

obodnu brzinu v =9,04  [m/s] , podmazivanje treba izvršiti uljem ,čija je kinematska

viskoznost na temperaturi  od  40º , ν40 = 90  [mm2/s].

zL =

CZL =

Ako je (Hlim> 1 200 [N/mm2]  u izraz za  CZL  uvrštava se vrijednost  (Hlim = 1 200 [N/mm2]

pa je tako ista vrijednost za oba zupčanika.

zV  - faktor uticaja brzine klizanja na debljinu sloja ulja na dodiru bokova zubaca odnosno

izdržljivost bokova. S obzirom da je  izdržljivost bokova zubaca zupčanika epruveta od

oba materijala  (Hlim> 1 200 [N/mm2], onda je i  faktor  zV  za oba zupčanika isti  :

zV1 = zV2 =

CZV =

zR - faktor uticaja hrapavosti bokova zubaca

zR =

Usvojena je srednja visina neravnina grubo brušenog malog zupčanika  RZ1 =4  [(m]  I čisto glodanog velikog zupčanika  RZ2 =6  [(m]  ( Praktikum, prilog 4.1. , str.113 )

Srednja visina neravnina je:

a =325  [mm]  - osno rastojanje

CZR =

zW =1 - faktor uticaja razlike u tvrdoći bokova zubaca spregnutih zupčanika ( za srednju

visinu neravnina  Rz < 6 [(m] ,  Praktikum, prilog 4.1. , str.113 )

zX =1 - faktor uticaja veličine zubaca (za cementirane zupčanike Im <10,Praktikum,str.114)

Na osnovu izdržljivosti bokova zubaca zupčanika epruveta i navedenih faktora        korakcije, izdržljivosti bokova zubaca zupčanika su:

[ (H ]M1 = (Hlim zN z(  zL zV zR zw zx = [N/mm2]

[ (H ]M2 = (Hlim zN z(  zL zV zR zw zx = [N/mm2]

c)Stepen sigurnosti

S obzirom na veliki raspon vrijednosti za  (Hlim  i moguća rasipanja vrijednosti svih faktora koji su korišteni za određivanje radnog i kritičnog napona i moguće varijacije opterećenja, da bi sigurnost protiv razaranja bila postignuta potrebno je da stepen sigurnosti bude veći i  u granicama  1,25….2,5.

2.13.Određivanje stepena sigurnosti protiv loma zubaca

a)Radni naponi

Obrazac za napon u opasnom presjeku podnožja zubaca je   :

(F = YFa·YSa · Y( ·Y( · KA · KV · KF ( · KF (    [N/mm2]

YFa - faktor oblika zubaca  YFa1 =2,51-za mali zupčanik (Z1=36  Praktikum,prilog   4.1.7)

YFa2 =2,4 - za veliki zupčanik(Z2=93 Tablica  4.1.7.; str.117)

YSa - faktor koncentracije napona u podnožju zubaca

YSa1 =1,8 - za mali zupčanik (Z1=36 Praktikum, prilog,

dijagram na slici 4.1.3)

YSa2 =2,2 -za veliki zupčanik (Z2=93  sl.4.1.3.;str.118)

Y(  - faktor kraka sile prema  ISO - preporukama izračunava se:

Y(  =

Y( =1- faktor oblika zubaca ( za pravozube zupčanike )

Radni naponi koji vladaju u podnožju zubaca su :

(F1 = YFa·YSa · Y( ·Y( · KA · KV · KF ( · KF (  =

(F1 = [N/mm2]

(F2 = YFa·YSa · Y( ·Y( · KA · KV · KF ( · KF (  =

(F2 = [N/mm2]

b) Kritični naponi

Za izračunavanje ovih napona se koristi sljedeći obrazac:

[ (F ]M = ( Flim YNT YST Y(  YRT Y( T YX    [N/mm2]

(Flim1 =416  [N/mm2]  - dinamička izdržljivost zubaca zupčanika epruveta od  Č.5421

(Flim2 =350 [N/mm2]  - dinamička izdržljivost zubaca zupčanika epruveta od  Č.4732

( poboljšan i kaljen )

YNT = 1 - faktor konačne izdržljivosti podnožja zubaca za  nΣ > NFD

YST =2 - faktor koncentracije napona u podnožju zubaca zupčanika epruvete

(IMP slika 7.373 str.454)

Y(  =1 - faktor uticaja promjenjivog obrtnog momenta na dinamičku izdržljivost

Za približno stalan obrtni moment u radnom vijeku zupčanog para

YRT  - faktor uticaja hrapavosti u podnožju zubaca

YRT1 =1,03 - za cementirani zupčanik i  RZ1 = 4 [(m]

YRT2 =1,04 - za poboljšani i kaljeni zupčanik i RZ2 = 6 [(m]

(Praktikum, prilog 4.1 ; slika 4.1.5.,str. 119)

Y(T  - relativni faktor popravke u zavisnosti od materijala i faktora koncentracije napona

Y(T1 = 1

Y(T2 = 1,01   (Praktikum, slika 4.1.4. , str. 119)

YX = 1 - faktor veličine zubaca  ( za  mn < 5  [mm] )

Na osnovu poznatih podataka sada se može izračunati vrijednost kritičnih napona  :

[ (F ]M1 = ( Flim YNT YST Y(  YRT Y( T YX=

[ (F ]M1 = [N/mm2]

[ (F ]M2 =( Flim YNT YST Y(  YRT Y( T YX=

[ (F ]M2 = [N/mm2]

c)Stepen  sigurnosti

Pri trajnom prenosu približno ustaljenog obrtnog momenta, stepen sigurnosti je  :

SF1 =

SF2 =

S obzirom da je stepen sigurnosti dovoljno veliki, može se očekivati da će radni napon biti

manji od kritičnog, pa je sigurnost protiv loma zubaca dovoljna.

3.Proračun  vratila  II

Šema opterećenja vratila

+                                                                                        H - ravan

Fr2

A                                                                              B

x                                                                                                      z

Fr1

FAx                                                                                                                   FBX

-                                                                  V - ravan

Ft1                                             Ft2

Y                                                                                                    z

FAY             90                       260                         90           FBY

Mx

M2x

M1x

My

M2y

M1y

T

Mi

M2

M1

3.1.Moment uvijanja na vratilu

P =60 [kW] snaga EM

ω =16  [s-1]  - ugaona brzina vratila

3.2.Obodne  ( tangentne ) sile na zupčanicima

d1 , d2  - prečnici podionih krugova zupčanika

3.3.Radijalne sile na mjestima zupčanika

3.4.Reakcije u osloncima za H - ravan  ( xz )  na mjestu zupčanika

3.5.Reakcije u osloncima za  V - ravan ( yz )

3.6.Momenti savijanja za opterećenja u  H - ravni  ( xz )

-   na mjestu zupčanika  1

M1X = FAX · a = 1728,93 ·325 =561902,25  [Nmm]

-  na mjestu zupčanika   2

M2X =  FBX · b =251,18 · 150=37677 [Nmm]

3.7.Momenti savijanja za opterećenja u  V - ravni  ( yz )

-   na mjestu zupčanika  1

M1y =  Fay · c=5804,06 · 325 =1886319,5  [Nmm]

-   na mjestu zupčanika  2

M2y =  FBy ·d =3404,43  ·150 =510664,5 [Nmm]

3.8.Rezultujući momenti savijanja

M1 =

M2 =

3.9.Momenti  uvijanja ( torzije ) na vratilu

Moment uvijanja je određen u tački 3.1. i on iznosi:

T = T1L = T2D =597133  [Nmm]

3.10.Ekvivalentni momenti savijanja

Naponi u presjeku vratila usljed momenta savijanja  Ms  i momenta uvijanja  T  čine složeno naponsko stanje čiji se efekat na izdržljivost vratila može zamijeniti ekvivalentnim normalnim naponom čiji je uticaj jednak zbiru uticaja napona  (  i  τ.

Ovaj ekvivalentni napon se dobija na sljedeći način:

Na osnovu sljedećih relacija :

4,954

slijedi da je ekvivalentni moment :

(D(-1) = 300 . . . 380  = 350  [N/mm2]  - savojna dinamička izdržljivost pri naizmjenično promjenjivom opterećenju za Č.0745

(D(0)  = 220 . . . 270  = 240  [N/mm2]  - uvojna dinamička izdržljivost pri jednosmjerno promjenjivom uvijanju za Č.0745   ( Podaci iz Praktikuma, prilog 2.1. , str. 25 )

3.11.Dozvoljeni  naponi

(sdoz =

(D(-1) = 300 . . . 380  = 350  [N/mm2]  - savojna dinamička izdržljivost pri naizmjenično

promje - njivom opterećenju

S  = 2  -  predpostavljeni stepen sigurnosti

K  = =  - faktor koji uzima u obzir oblik vratila

(K = 1,52   - efektivni faktor koncentracije napona na mjestu promjene prečnika,  za

odnos  ( / d    i   h / (

(Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.1. str. 145.)

(1  =0,64    - faktor mjera ;za d=80 (Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.4. , str.147)

(2  =0,92    - faktor stanja površina  (Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.5. , str.147)

(3  =1         - faktor uticaja ojačanja površinskog sloja na dinamičku čvrstoću vratila

(Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.6. , str.147)

Na osnovu poznatih vrijednosti izračunava se glavni faktor :

K = 2,6

Sada se može odrediti i dozvoljeni napon:

(doz =67,3

3.12.Prečnici  vratila

-  na mjestu zupčanika  1

-  na mjestu zupčanika  2

Izračunati prečnici bi trebali biti uvećani za oko 10 - 20 % , ali za ovaj slučaj se to neće uraditi, jer zahtijevani prečnik na vratilu na mjestu zupčanika iznosi  d [mm] , a to je mnogo veće od izračunate vrijednosti prečnika. Ovdje je samo provjeren prečnik vratila a za dalji proračun je mjerodavan predloženi prečnik  d  [mm].

3.13.Izbor klinova

Na osnovu prečnika vratila, u Praktikumu , Tablica 5.1.9. , str.149 , vrši se izbor klinova. Izabrani su klinovi sa nagibom  JUS M.C2.020 , sa sljedećim veličinama  :

b = 22  [mm]               t1 = 5,6  [mm]

h =14 [mm]                 t2 = 4,8 [mm]

t  =8,5  [mm]               r  = 0,6 [mm]

3.14.Radni  naponi

Radni naponi na savijanje na mjestima zupčanika  1  i  2 :

(s1 =

W   - otporni moment

d =85 [mm]  - prečnik vratila na mjestu zupčanika

Radni tangencijalni naponi :

( =

WO = 2 · W =2 ·60261,015=120522,03  [mm3]

Dobivene vrijednosti radnih napona su male zbog predimenzionisanja vratila pa će stepen sigurnosti takođe biti velik.

3.15.Stepen sigurnosti

Komponentni (parcijalni) stepeni sigurnosti protiv loma usljed zamora vratila pri trajnom prenošenju obrtnog momenta su:

(ks = f ((ks / (1 )   -  efektivni faktor koncentracije napona i mjera na mjestima nalijeganja

obrtnih dijelova pri savijanju   (Praktikum, Tablica , 5.1.3. , str. 146)

(1 =0,73  -za savijanje

faktor veličine poprečnog presjeka vratila za d=85 mm

(1  =0,72 -za uvijanje

(ku = f ((ku / (1 )  -  efektivni faktor koncentracije napona i mjera na mjestima nalijeganja

obrtnih dijelova pri uvijanju    (Praktikum, Tablica , 5.1.3. , str. 146)

(2  =1- za savijanje

faktor stanja spoljne površine

(2  =1- za uvijanje

(3  =1- za savijanje

faktor uticaja ojačanog  površinskog sloja

(3  =1- za uvijanje

Efektivni faktor koncentracije napona na mjestima žljebova za klinove iznosi :

(k =1,96   - pri savijanju, Tip A, za  Rm =800  [N/mm2]

(k =1,61   - pri uvijanju , Tip A, za  Rm =800 [N/mm2]    (Praktikum, Tablica 5.12. ,str.146)

Za nalijeganje  (  H7 / m7 , u Tablici 5.1.3. ,str.146 , očitava se odnos  ((ks/u / (1 ), pa je  :

(ks / (1  =2,97    (  (ks =2,97 · 0,73=2,1

(ku / (1=2,28      (  (ku =2,28 · 0,72=1,64

Parcijalni stepeni sigurnosti su:

5,91

5,12

Ukupni stepen sigurnosti  :

Minimalna potrebna vrijednost stepena sigurnosti iznosi  S = 1,5. . .2,5. Izračunata vrijednost stepena sigurnosti je velika zbog već prije naglašenog predimenzionisanja vratila.

4.Proračun ležaja

Potrebno je izvršiti proračun ležaja tip 22215 ( ranija oznaka SD22 ).

Na primjer:

To je  prstenasti bačvasti dvoredni podesivi ležaj sa kosim dodirom koji može da primi  veliko radijalno I manje aksijalno opterećenje u oba smjera. Podesni su za udarna opterećenja I velike brojeve okretaja. Nisu rastavljivi. Podesivi su za nagibe vratila do  0,5º. Primjenjuju se za rad u teškim uslovima.

Izbor ležaja iz usvojenog reda  se mora provjeriti proračunom. Ispitivanjem naponskog stanja utvrđeno je da ležaj može prenositi određenu silu  C ( dinamička moć nošenja ) u toku broja obrtaja unutrašnjeg prstena  No = 106 , pri čemu spoljašnji prsten miruje.

4.1.Broj obrtaja u radnom vijeku je  :

n( = 3 600 · n · t=3600 ·16 ·10000=576 ·10

n =16 [s-1]  - broj obrtaja vratila

t  =10000  [h]  - željeni radni vijek ležaja

4.2.Nosivost ležaja

Za broj obrtaja u radnom vijeku  n(  = N, nosivost ležaja je  :

C = 64000  [N]  - nosivost ležaja  (Praktikum, prilog 6.3. , str. 165. )

( = 3,3  - za valjčane ležaje

Sada je potrebno utvrditi da li je, pri broju okretaja u radnom vijeku n(  =576 ·10 [min-1],

CN > Fr.

CN =8960 [N]

4.3.Radijalne sile

Radijalne sile kojima su opterećeni ležaji su u stvari reakcije u osloncima  A i B ( aksijalnih sila nema , Fa = 0 ), pa pošto su poznate njihove komponente, potrebno je odrediti njihovu ukupnu vrijednost  :

Ekvivalentno opterećenje ležaja je u stvari jednako ovim radijalnim silama zbog nepostojanja aksijalnih sila. Vrijednosti faktora su  X =1,Y =2,59. Kako je svaka od radijalnih sila manja od  CN , to će ovaj ležaj moći podnijeti potrebno opterećenje.

V = 1 - ako se okreće unutrašnji, a miruje vanjski prsten ležaja

4.4.Broj obrtaja ležaja do razaranja

Broj obrtaja se računa prema obrascu :

Kako postoje dvije različite radijalne sile, potrebno je odrediti za svaku posebno broj obrtaja:

4.5.Radni vijek ležaja

Vijek trajanja valjčanih ležaja zavisi o broju ciklusa opterećenja i o intenzitetu opterećenja . Oštećenja ležajeva mogu nastupiti usljed pogrešne ugradnje, upotrebe neprikladnog montažnog alata, konstruktivne greške itd.

Nastupi li oštećenje ležaja znatno ranije nego što se očekivalo prema proračunu vijeka trajanja takvo ležajno mjesto treba bezuslovno podvrći kontroli.

Za dati broj obrtaja podmazivanje se vrši mašću I to se vrši punjenje  1/2  slobodne zapremine ležaja. Zaptivanje izvršiti sa gumiranim zaptivačima sa oprugom.