ZADATAK  br. 1

Na slici z-2 data je skica klipnjače motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i glavne mjere u tablici 1.

1.a)Spoj rukavca l i posteljice ležišta 2 ostvaren je pomoču labavog nalijeganja,a klipnjače 3 i čahure 4  čvrstim nalijeganjem.Za sve ove spojeve izabrati tolerancije u sistemu zajedničke unutrašnje mjere,

odretiti nazivna odstupanja,visine tolerancijskog polja ,zazore odnosno preklope i tolerancije nalijeganja.Rezultate prikazati u tablici i grafički.

b)Odrediti graničnu vrijednost temerature pri zagrijavanju (hlađenju) na kojoj izabrano čvrsto nalijeganje spoja dijelova 3 i 4 prelazi u neizvjesno(uslov Pd=0).

2. Nacrtati sklopni crtež prema priloženoj skici i mjerama u razmjeri 1:1 u potrebnom broju projekcija i presjeka.Podatke koji nisu dati usvojiti.

Nacrtati crteže zavrtnja 5,klipnjače 3 i polutke velike pesnice 6.

3. U presjecima A-A i B-B odrediti veličine radnih napona i provjeriti stepene sigurnosti.

4. Za zavrtanjsku vezu

izračunati krutosti i deformacije dijelova veze i nacrtati radni dijagram sila I deformacija dijelova u vezi.

provjeriti sigurnost protiv razdvajanja veze,stepen sigurnosti protiv plastičnih deformacija na kraju procesa pritezanja veze i stepene sigurnosti protiv dinamičkog loma zavrtnja.

5. Dati tehnički opis sklopa.Opis treba da sadrži podatke o funkciji i namjeni,radnih uslovima,kontroli i održavanju,radnom vijeku važnijih dijelova i sl.

Objašnjenje:

Klipnjača je izrazito dinamički napregnut mašinski sklop.Težište zadatka je na utvrđivanju promjena napona na presjecima A-A,B-B i u zavrtnju,a zatim na provjeri sigurnosti.Krutost spojenih dijelova u tački 4 odrediti prema uputstvu u prilogu 3.1(sl 4).

Varijanta 5. mjera u mm klipnjače motora sus.

| Fd | Fg | MdxP | d1 | d2 | d3 | d4 | l | k | T0 Nm | a | b | c | e | n | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 | 80 | M12x1,25 | 29 | 36 | 50 | 72 | 103 | 96 | 52 | 48 | 38 | 48 | 72 | 5 | 280 |

Tablica 1.

Za spoj rukavca 1 i posteljice ležišta 2        Ø72  H7/g6

1.a)Spoj rukavca l i posteljice ležišta 2 ostvaren je pomoču labavog nalijeganja na prečniku d4=72 mm, usvojeno je nalijeganje

Ø72  H7/g6 :

Gdje je:

Ag – dozvoljeno gornje odstupanje za rupu

Ad – dozvoljeno donje odstupanje za rupu

ag – dozvoljeno gornje odstupanje za osovinu

ad – dozvoljeno donje odstupanje za osovinu

Zg – gornji zazor

Zd – donji zazor

Tn – tolerancija nalijeganja

g6

Za spoj klipnjace 3 i čahure 4      Ø29 H7/s6

Spoj klipnjače 3 i čahure 4 ostvaren je pomoču čvrstopg nalijeganja na prečniku d2=29 mm, usvojeno je nalijeganje   Ø29  H7/s6 :

Iz tablica:

Ag=21

Ad=0

Ag=48

Ad=35

αal=23·10-6K-1

αbr=17·10-6K-1

Δd=d·αbr·Δt

ΔD=D·αal·Δt

Δt=tr-to

Pdt=0

Agt=adt

adt=ad+Δd

Agt=Ag+ΔD

Pd=Ag-ad=21-35=-14μm

Pdt=Agt-adt=Ag+ΔD-ad-Δd=Ag+D·αal·Δt-ad-d·αbr·Δt

Pošto je D=d  , a Ag-ad=Pd  slijedi:

Pdt=Pd+D·Δt·(αal-αbr)

Kako je Pdt=0 slijedi da je:

Kako je   slijedi:

Gdje je:

Ag – gornje odstupanje rupe

Ad – donje odstupanje rupe

ag – gornje odstupanje osovine

ad – donje odstupanje osovine

α – koeficijent linearnog širenja

Δt – temperaturna razlika

3. Radni naponi za presjek A-A i B-B

Radni naponi i stepen sigurnosti za presjek A-A:

U presjeku A-A sila se mijenja od  Fd= –24 kN do Fg= 80 kN.

Radni naponi za presjek A – A su:

A – površina poprečnog presjeka klipnjače u presjeku A – A je:

-Srednja vrijednost promjene napona:

-Amplituda promjene  napona:

-Broj promjena radnog napona u radnom vijeku klipnjače mnogo je veći od graničnog broja ciklusa,tj n∑>nd.

-Dinamička izdržljivost osnovnog mašinskog dijela je:

Za AlSi12Mg je:

σT =180÷290 ,                 usvajamo σT= 200

σM =240÷300   ,                usvajamo σM=250

Kako u tablicama nemamo dinamičku izdržljivost epruvete več statičku čvrstoču  pri zatezanju σM, σD(-1) možemo odrediti iz odnosa koji važi za lake metale (IMP, tabela 7.9):

i

Odavde imamo da je:

ξ1 – faktor velićine poprečnog presjeka (prilog 2.2) ovaj faktor je dat za okrugle presjeke. Kako naša površina ima površinu od 672  toj

površini če odgovarati prečnik od:

ξ1=1

ξ2 – faktor uticaja hrapavosti spoljne površine  (prilog 2.3) za naš slučaj površina je fino obrađena pa je:

ξ2=0,96

ξ3 – faktor ojačanja površinskog sloja u našem slučaju bit če :

ξ3=1

- Dinamička izdržljivost osnovnog mašinkog dijela je:

Na osnovu specifičnosti napona, tj. njihove promjene za naš slučaj σsr=const. , a korištenjem izraza u prilogu 2.6 dobivamo da je:

Iz prethodnog rezultata vidi se da važi:

σDM < σTM

- Stepen sigurnosti:

βK – efektivni faktor koncentracije napona koji zavisi od αK i ηK

S obzirom da je stepen sigurnosti manji od 1,2÷2 moraju se izvršiti dodatne korekcije u vidu boljeg izabira materijala.

U presjeku B – B radna sila se mijenja u granicama od Fg=80kN do Fd= - 24kN. Zbog redukcije sile javit če se složeno naprezanje, a to če biti  savijanje + smicanje.

Naponi usljed smicanja u presjeku B – B su:

Površina poprečnog presjeka:

Srednja vrijednost napona i ampitude je:

Za smicanje mjerodavne vrijednosti čvrstoče materijala korigovane su određene vrijednosti za Č.1330 iznose:

(D(-1)u=130(160             (D(0)u=200(240

(D(-1)=0,925·(D(-1)u=0,925·130=120,25

(D(0)=0,925·(D(0)u=0,925·200=185

Pošto je naše (sr =const. Imamo da je tangencijalni napon  osnovnog dijela u kritčnom presjeku(prilog 2.6):

ξ1 – faktor velićine poprečnog presjeka (prilog 2.2)  za naš slučaj d=57,27 pa je ξ1=0,78

ξ2 – faktor  uticaja hrapavosti (prilog 2.3) za naš slučaj površina je fino obrađena ξ2=0,9

ξ3 – faktor ojačanja površinskog sloja ξ3=1

Tangencijalni napon na granici tečrnja iznosi za čelik Č. 1330

(T=300

Trajna dinamička izdržljivost za smicanje osnovnog dijela iznosi:

Ispunjava se uslov (T>(DM

Parcijalni stepeni sigurnosti za smicanje su:

Efektivni faktor koncentracije napona:

(k=((k-1)·(k+1=(1-1) ·0,5+1=1

(k=1

(k=0,5

# Text boxes

Ag

Ad

ag

ad

H7

Pg

Pd

Dg

Dd

dg

dd

Uslov zadatka

ag

ad

Ag

Ad

Pgt

Δt

s6

H7

Pg

Pd