Zadatak 2:

1.Određivanje statički nepoznatih veličina metodom „Tri momenta“

Uslov 1:

Mk-1=MA

Mk=MB

Mk+1=0

..............................(1)

Uslov 2:

Mk=MA

Mk+1=MB

Mk-1=Me=0

Lk-1=0

.............................................(2)

Iz uslova (1) i (2) dobijemo vrijednosti momenta MA i MB:

MA=12,495 kNm

MB=2,05 kNm

;

=0

;

;

2.Statički dijagrami

3. Dimenzionisanje grede pomoću najvećeg momenta savijanja

-dozvoljeni normlni napon

-največi moment savijanja je: MA=MS= 12,495 kNm=1249,5 kNcm

Iz tablica na osnovu otpornog momenta W usvajamo standardni I profil.

Usvajamo prvu veću vrijednost, aona iznosi: W=117 cm3.

Oznaka I profila je I 16.

h=160 mm

b=74 mm

A=22,8 cm2

IX=935 cm4

IY=54,7 cm4

4. Ugib na sredini raspona BC

Datu gredu možemo predstaviti na sljedeći način.

Iz tablica:

M1=MA+Mq-MFA=

M2=MC=11,7 kNm